(EC)643/2009

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/….)

(TASLAK)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi soğutma cihazlarının piyasaya arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; şebeke enerjisi ile çalışan, 1500 litreye kadar depolama hacmine sahip ev tipi soğutma cihazlarının ev dışında kullanılmak üzere ve gıda maddesi dışındaki ürünlerin soğutulması için satılanlar dahil olmak üzere, elektrik şebekesi enerjisi ile çalışan ev tipi soğutma cihazları ve pille de çalışabilen, şebeke enerjisi ile çalışan ev tipi soğutma cihazlarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Esas itibarıyla sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), gazyağı ve biyo-dizel yakıt gibi elektrik dışındaki enerji kaynakları ile çalışan soğutma cihazları,

b) Ayrı olarak satın alınan bir AC/DC dönüştürücü üzerinden şebekeye bağlanabilen, pille çalışan soğutma cihazları,

c) Başka cihaz modellerine denk olmayan ve tek olarak imal edilen, özel yapım soğutma cihazları,

ç) Soğutulmuş gıda maddesinin çıkartılmasının elektronik olarak algılandığı ve bu bilginin bir ağ bağlantısı üzerinden sayım için bir uzaktan kumanda sistemine otomatik olarak gönderilebildiği üçüncü sektör soğutma cihazları,

d) Bağımsız buz makineleri ya da soğutulmuş içecek makineleri gibi, asli işlevin soğutarak gıda maddesi saklama olmadığı cihazları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin, Ev Tipi Soğutma Cihazları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair (EC) 643/2009 sayılı Komisyon Regülasyonuna paralel olarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup;

a) Absorpsiyonlu soğutma cihazı: Soğutmanın, enerji kaynağı olarak ısı kullanan bir absorpsiyon süreci ile sağlandığı soğutma cihazını,

b) Buzdolabı: Taze gıda ve/veya şarap dahil içecek saklamaya uygun en az bir bölmesi bulunan, gıda maddelerinin muhafaza edilmesine yönelik soğutma cihazını,

c) Buzdolabı – derin dondurucu: En az bir taze gıda saklama bölmesi ve en az bir tane de üç yıldızlı saklama şartlarında taze gıda dondurmaya ya da donmuş gıda maddelerini saklamaya uygun bölmesi (gıda dondurma bölmesi) bulunan soğutma cihazını,

ç) Çok kullanımlı cihaz: Bir ya da daha fazla çok kullanımlı bölmesinden başka bölmesi olmayan soğutma cihazını,

d) Donmuş gıda saklama kabini: Donmuş gıda saklamaya uygun bir veya daha çok bölmesi bulunan soğutma cihazını,

e) Eşdeğer soğutma cihazı: aynı imalatçı tarafından farklı bir ticari kod altında piyasaya arz edilen başka bir soğutma cihazı modeli ile aynı brüt hacimlere ve depolama hacimlerine, aynı teknik, verimlilik ve performans özelliklerine sahip olarak piyasaya arz edilen modeli

f) Ev tipi soğutma cihazı: sonu kullanıcı tarafından kurulacak bina kitleri şeklinde satılan cihazlar dahil olmak üzere, enerji tüketen bir veya daha çok süreç ile soğutulan, profesyonel olmayan amaçla gıda maddelerini soğutmaya veya dondurmaya yönelik veya soğutulmuş veya dondurulmuş gıda maddelerini saklamaya yönelik bir veya daha çok bölmesi bulunan yalıtımlı kabini,

g) Gıda dondurucu: ortam sıcaklığından -18oC’a kadar değişen sıcaklıklarda gıda maddelerini dondurmaya ve ayrıca donmuş gıda maddelerini üç yıldızlı şartlarda saklamaya uygun bir veya daha çok bölmesi bulunan ve bölme ya da kabin içindeki iki yıldızlı kısımları da kapsayan soğutma cihazını,

ğ) Gıda maddesi: Gıda, karışımlar, şarap dahil içecekler ve belli sıcaklıklarda soğutma gerektiren, esas olarak tüketim amaçlı diğer ürünleri,

h) Kompresörlü soğutma cihazı: Soğutmanın motorlu bir kompresörle sağlandığı soğutma cihazını,

ı) Şarap muhafaza cihazı: Bir ya da daha çok şarap bölmesinden başka bölmesi olmayan soğutma cihazını,

ifade eder.

Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ev tipi soğutma cihazlarına ait jenerik çevreye duyarlı tasarım gerekleri Ek II, madde 1’de, özel çevreye duyarlı tasarım gerekleri ise Ek II, madde 2’de belirtilmiştir.

Uygunluk İşareti

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (1) 2009/125/AT Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, anılan Yönetmeliğin Ek IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemi ya da Ek V’inde açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre uygunluk değerlendirme amacıyla teknik dosyada, bu Tebliğin Ek III, madde 2’sine göre verilen ürün bilgileri ve bu Tebliğin Ek IV’ünde belirtilen hesaplamaların sonuçlarının bir kopyası bulunacaktır.

(3) Belli bir ev tipi soğutma cihazı modelinin teknik dosyasında yer alan bilgiler tasarım esas alınarak yapılan hesaplamadan ya da başka eşdeğer ev tipi soğutma cihazlarından tahmin yoluyla ya da her iki yöntem de kullanılarak elde edilmiş ise, teknik dosyada bu hesaplama ve/veya tahminlerin ayrıntıları ve imalatçının yapılan hesaplamaların doğruluğunu kontrol etmek için yaptığı testlerin ayrıntıları bulunacaktır. Bu tür durumlarda, teknik dosyada ayrıca, teknik dosyada bulunan bilgilerin esasını teşkil eden diğer bütün eşdeğer ev tipi soğutma cihazlarının bir listesi de bulunacaktır.

Piyasa gözetim ve denetim amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin Ek II’sinde yer alan şartlara yönelik gözetim ve denetim, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek V’te belirtilen doğrulama prosedürüne uygun olarak yapılır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 9 – (1) Halen piyasada mevcut en yüksek performanslı ev tipi soğutma cihazlarına ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler bu Tebliğin ekinde yer alan Ek VI’da verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I

Ek II ila Ek VI için geçerli tanımlar

Ek II ila Ek VI’ün amaçları bakımından aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

(a) Başka tip soğutma cihazları: Soğutma işleminin kompresörlü ya da absorpsiyonlu tipler dışında bir teknoloji ya da prosesle yapıldığı soğutma cihazını ifade eder.

(b) Buzsuz sistem: kalıcı buz oluşumunu önlemek üzere otomatik çalışan, soğutmanın cebri hava dolaşımı ile sağlandığı, evaporatör ya da evaporatörlerin otomatik bir defrost sistemi ile defrost edildiği ve defrost işleminden gelen suyun otomatik olarak atıldığı sistemi ifade eder.

(c) Buzsuz bölme: buzsuz sistem tarafından defrost edilen bölmeyi ifade eder.

(ç) Ankastre cihaz: Duvar veya benzeri bir yer içinde hazırlanmış bir yuvada bir kabin içine monte edilmek üzere tasarlanmış ve dış kısmının mobilya ile kaplanması gereken sabit soğutma cihazını ifade eder.

(d) Buzdolabı – mahzen: En az bir taze gıda saklama bölmesi ve bir mahzen bölmesi bulunan ancak donmuş gıda saklama, soğutma ya da buz yapma bölmeleri bulunmayan soğutma cihazını ifade eder.

(e) Mahzen: sadece bir ya da daha çok mahzen bölmesi bulunan soğutma cihazını ifade eder.

(f) Buzdolabı – soğutucu: En az bir taze gıda saklama bölmesi ve bir soğutma bölmesi bulunan ancak donmuş gıda saklama bölmeleri bulunmayan soğutma cihazını ifade eder.

(g) Bölmeler: Aşağıdaki (ğ) ila (m) bentlerinde sıralanan bölmeleri ifade eder.

(ğ) Taze gıda saklama bölmesi: Donmamış gıda maddelerinin saklanması için tasarlanmış ve kendi içinde alt bölmelere ayrılabilen bölmeyi ifade eder.

(h) Mahzen bölmesi: Belli gıda maddelerinin ya da içeceklerin, taze gıda saklama bölmesinin sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklıkta saklanması için tasarlanmış bölmeyi ifade eder.

(ı) Soğutma bölmesi: Çabuk bozulan gıda maddelerinin saklanması için özel olarak tasarlanmış bölmeyi ifade eder.

(i) Buz yapma bölmesi: Buz yapma ve muhafaza için özel olarak tasarlanmış düşük sıcaklık bölmesini ifade eder

(j) Donmuş gıda saklama bölmesi: donmuş gıda maddelerinin saklanması için özel olarak tasarlanmış ve sıcaklığa göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmış düşük sıcaklık bölmesini ifade eder:

(i) Bir yıldızlı bölme: Sıcaklığın -6oC’den yüksek olmadığı, donmuş gıda saklama bölmesi

(ii) İki yıldızlı bölme: -12oC’den yüksek olmadığı, donmuş gıda saklama bölmesi

(iii) Üç yıldızlı bölme: -18oC’den yüksek olmadığı, donmuş gıda saklama bölmesi

(iv) Gıda dondurucu bölme (ya da dört yıldızlı bölme): 100 litre depolama hacmi başına en az 4,5 kg ve hiçbir durumda 2 kg’dan az olmayan gıda maddesini 24 saat içinde ortam sıcaklığından -18oC’ye dondurmaya uygun ve üç yıldızlı koşullarda donmuş gıda saklamaya da uygun ve bölme içinde iki yıldızlı kısımları da bulunabilen bölme.

(v) 0 yıldızlı bölme: Sıcaklığın 0oC’nin altında olduğu ve buz yapma ve muhafaza etme için de kullanılabilen ancak çabuk bozulan gıda maddelerinin saklanması için tasarlanmamış donmuş gıda saklama bölmesi.

(k) Şarap saklama bölmesi: Şarapları ideal içme sıcaklığına getirmek için kısa süreli şarap saklama ya da şarabın olgunlaşmasını sağlamak üzere uzun süreli şarap saklama için özel olarak tasarlanmış ve aşağıdaki özelliklere sahip bölmeyi ifade eder.

- +5oC ile +20oC aralığında önceden ayarlı ya da imalatçının talimatlarına göre elle ayarlı sürekli saklama sıcaklığı;

- Ev tipi soğutma cihazları için iklim sınıfı ile belirtilen her beyan edilen ortam sıcaklığında zamana bağlı 0,5 K’den düşük saklama sıcaklığı / sıcaklıkları değişimi;

- %50 ile %80 aralığında aktif ya da pasif bölme nem kontrolü;

- Buzdolabı kompresöründen ya da herhangi bir dış kaynaktan gelen titreşimin bölmeye iletilmesini azaltacak şekilde yapılmış.

(l) Çok kullanımlı bölme: Bir ya da daha çok bölme tipi sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmış ve imalatçının tavsiyelerine göre her bölme tipi için geçerli çalışma sıcaklığı aralığını sürekli olarak muhafaza edecek şekilde son kullanıcı tarafından ayarlanabilen bölmeyi ifade eder; ancak bir bölmedeki sıcaklıkları sadece sınırlı bir süreyle farklı bir çalışma sıcaklığı aralığına değiştirme özelliğine (hızlı dondurma özelliği gibi) sahip bölme, bu Tebliğde tanımlandığı şekilde bir “çok kullanımlı bölme” değildir.

(m) Diğer bölme: Belli gıda maddelerinin +14oC’nin üzerinde bir sıcaklıkta saklanması için tasarlanmış, şarap saklama bölmesi dışındaki bölmeyi ifade eder.

(n) İki yıldızlı kısım: bir gıda dondurucunun, gıda dondurucu bölmenin, üç yıldızlı bölmenin ya da üç yıldızlı donmuş gıda saklama kabininin, kendi bağımsız kapısı ya da kapağı olmayan ve sıcaklığı -12oC’den yüksek olmayan bölümünü ifade eder.

(o) Kutu tipi derin dondurucu: Bölmesine/bölmelerine cihazın üst tarafından ulaşılabilen ya da hem üstten açılır tipte hem de dik tip bölmeleri olan ancak üstten açılır tip bölmenin/bölmelerin brüt hacminin cihazın toplam brüt hacminin %75’inden fazla olduğu gıda dondurucuyu ifade eder.

(ö) Üstten açılır tip ya da kutu tipi: Bölmesine/bölmelerine cihazın üst tarafından ulaşılabilen soğutma cihazını ifade eder.

(p) Dik tip: Bölmesine/bölmelerine cihazın ön tarafından ulaşılabilen

(r) Hızlı dondurma: İmalatçının talimatlarına göre son kullanıcı tarafından devreye alınacak olan ve dondurucunun ya da dondurucu bölmenin saklama sıcaklığını donmamış gıda maddelerini daha hızlı donduracak şekilde düşüren iki taraflı özelliği ifade eder.

Ek II

Ev tipi soğutma cihazları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekleri

1. JENERİK ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİ

1. 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren:

(a) Şarap saklama cihazları için, imalatçıların verdiği kullanma kılavuzunda aşağıdaki bilgi bulunacaktır:

“Bu cihaz sadece şarap saklama amacıyla kullanılır.”

(b) Ev tipi soğutma cihazları için, imalatçıların verdiği kullanma kılavuzunda aşağıdakilerle ilgili bilgi bulunacaktır:

- Çekmece, sepet ve rafların, cihaz için enerjinin en verimli kullanımını sağlayan kombinasyonu ve

- Ev tipi soğutma cihazının kullanım evresindeki enerji tüketiminin nasıl en aza indirileceği.

2. 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren:

- Donduruculardaki ya da dondurucu bölmelerdeki hızlı dondurma özelliği ya da termostat ayarlarının değiştirilmesiyle sağlanan benzer bir işlev, imalatçının talimatlarına göre son kullanıcı tarafından devreye alındığında, en fazla 72 saat sonra otomatik olarak bir önceki normal saklama sıcaklık koşullarına dönecektir. Bu şart, elektromekanik kumanda panolu, tek termostatlı ve tek kompresörlü buzdolabı – dondurucular için geçerli değildir.

- Elektronik kumanda panolu ve imalatçının talimatlarına göre +16oC’nin altındaki ortam sıcaklıklarında kullanılabilen, tek termostatlı ve tek kompresörlü buzdolabı – dondurucular, kış ayar anahtarı ya da doğru donmuş gıda saklama sıcaklığı sağlayan benzer bir işlev cihazın kurulu bulunduğu ortamın sıcaklığına göre otomatik olarak çalışacak şekilde olacaktır.

- 10 litrenin altında depolama hacmine sahip ev tipi soğutma cihazları boşken en fazla 1 saat sonra otomatik olarak 0.00 Watt güç tüketimli çalışma durumuna geçecektir.

2. ÖZEL ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİ

Bu Tebliğ kapsamına giren ve 10 litre ya da daha fazla depolama hacmine sahip ev tipi soğutma cihazları Tablo 1 ve Tablo 2’deki enerji verimlilik endeks sınırlarına uygun olacaktır.

Tablo 1 ve Tablo 2’deki özel çevreye duyarlı tasarım gerekleri aşağıdaki cihazlar için geçerli olmayacaktır:

- Şarap saklama cihazları ya da

- Absorpsiyonlu soğutma cihazları ve Ek IV, madde 1’de belirtilen 4 ila 9’uncu Kategoriye giren başka tip soğutma cihazları.

Ev tipi soğutma cihazlarının Enerji Verimlilik Endeksi (EEI), Ek IV’te açıklanan işleme göre yapılır.

Tablo 1

Kompresörlü soğutma cihazları

| Uygulama tarihi | Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) |
| --- | --- |
| 1 Temmuz 2010 1 Temmuz 2012 1 Temmuz 2014 | EEI < 55 EEI < 44 EEI < 42 |

Tablo 2

Absorpsiyonlu ve başka tip soğutma cihazları

| Uygulama tarihi | Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) |
| --- | --- |
| 1 Temmuz 2010 1 Temmuz 2012 1 Temmuz 2015 | EEI < 150 EEI < 125 EEI < 110 |

Ek III

Ölçümler

Bu Tebliğin şartlarına uyum sağlamak amacıyla, ölçümler, referans numaraları bilgi için Resmi Gazete’de yayımlanan dokümanlarda belirtilen yöntemler dahil olmak üzere, genel kabul görmüş en son yöntemleri dikkate alan, güvenilir, hassas ve yinelenebilir bir yöntem kullanılarak yapılacaktır.

1. TEST İÇİN GENEL ŞARTLAR

Test için aşağıdaki genel şartlar geçerlidir:

- Son kullanıcı tarafından çalıştırılıp durdurulabilen yoğuşma önleyici ısıtıcılar varsa, bunlar maksimum ısıtmada çalıştırılacak ve ayarlanabiliyorsa maksimum ısıtmaya ayarlanacaktır.

- Son kullanıcı tarafından çalıştırılıp durdurulabilen kapı üstü tertibatlar (buz ya da soğuk su/içecek matikler gibi) varsa, bunlar enerji tüketim ölçümü sırasında devreye alınacak ancak çalıştırılmayacaktır.

- Çok kullanımlı cihazlar ve bölmeler için, enerji tüketim ölçümü sırasındaki saklama sıcaklığı, imalatçının talimatlarına göre sürekli normal kullanım için istenen en soğuk bölme tipinin anma sıcaklığı olacaktır.

- Bir soğutma cihazının enerji tüketimi, Ek IV, Tablo 5’te tanımlandığı şekilde “başka bölme” için sürekli normal kullanım için imalatçının talimatlarına göre en soğuk düzenlemede belirlenecektir.

2. TEKNİK PARAMETRELER

Aşağıdaki parametreler belirlenecektir:

- Milimetre hassasiyetinde ölçülen “toplam ölçüler”;

- Milimetre hassasiyetinde ölçülen “kullanımda gerekli toplam boş yer”;

- Tam desimetreküp ya da litre hassasiyetinde ölçülen “toplam brüt hacim/hacimler”;

- Tam desimetreküp ya da litre hassasiyetinde ölçülen “depolama hacmi/hacimler ve toplam depolama hacmi/hacimleri”;

- “buz çözme tipi”;

- “saklama sıcaklığı”;

- Üç ondalık haneye kadar 24 saatte kilowatt saat (kWh/24 h) cinsinden ifade edilen “enerji tüketimi”;

- “sıcaklık artış süresi”;

- “dondurma kapasitesi”;

- İki ondalık haneye yuvarlanmış Watt cinsinden ölçülen “güç tüketimi” ve

- En yakın tam sayıya yuvarlanmış yüzde cinsinden ifade edilen “şarap saklama bölmesi nem değeri”.

Ek IV

Enerji Verimliliği Endeksini Hesaplama Yöntemi

1. EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ SINIFLANDIRILMASI

Ev tipi soğutma cihazları Tablo 1’deki gibi kategorilere ayrılmıştır. Her kategori, Tablo 2’de belirtildiği şekilde özel bölme bileşimi ile tanımlanır ve kapı ve/veya çekmece sayısından bağımsızdır.

Tablo 1

Ev tipi soğutma cihazı kategorileri

| Kategori | Adı |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Bir ya da daha çok taze gıda saklama bölmesine sahip buzdolabı Buzdolabı-mahzen, mahzen ve şarap saklama cihazları Buzdolabı-soğutucu ve 0 yıldızlı bölmeye sahip buzdolabı 1 yıldızlı bölmeye sahip buzdolabı 2 yıldızlı bölmeye sahip buzdolabı 3 yıldızlı bölmeye sahip buzdolabı Buzdolabı-dondurucu Dik tip dondurucu Kutu tipi dondurucu Çok kullanımlı ve diğer soğutma cihazları |

Bölme sıcaklığı nedeniyle 1 ila 9’uncu kategorilere konamayan ev tipi soğutma cihazları 10’uncu Kategoriye konur.

Tablo 2

Ev tipi soğutma cihazı sınıflandırması ve ilgili bölme bileşimi

| Anma sıcaklık (EEI için) (oC) | Tasarım T | +12 | +12 | +5 | 0 | 0 | -6 | -12 | -18 | -18 | Kategori (sayı) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bölme tipleri | Diğer | Şarap saklama | Mahzen | Taze gıda saklama | Soğutma | 0 yıldızlı / Buz yapma | 1 yıldızlı | 2 yıldızlı | 3 yıldızlı | 4 yıldızlı |  |
| Cihaz Kategorisi | Bölme bileşimi |
| BİR YA DA DAHA ÇOK TAZE GIDA SAKLAMA BÖLMESİNE SAHİP BUZDOLABI | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 |
| BUZDOLABI-MAHZEN, MAHZEN VE ŞARAP SAKLAMA CİHAZLARI | O | O | O | V | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
|  | O | O | V | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |
|  | Y | V | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |
| BUZDOLABI-SOĞUTUCU VE 0 YILDIZLI BÖLMEYE SAHİP BUZDOLABI | O | O | O | V | V | O | Y | Y | Y | Y | 3 |
|  | O | O | O | V | O | V | Y | Y | Y | Y |  |
| 1 YILDIZLI BÖLMEYE SAHİP BUZDOLABI | O | O | O | V | O | O | V | Y | Y | Y | 4 |
| 2 YILDIZLI BÖLMEYE SAHİP BUZDOLABI | O | O | O | V | O | O | O | V | Y | Y | 5 |
| 3 YILDIZLI BÖLMEYE SAHİP BUZDOLABI | O | O | O | V | O | O | O | O | V | Y | 6 |
| BUZDOLABI-DONDURUCU | O | O | O | V | O | O | O | O | O | V | 7 |
| DİK TİP DONDURUCU | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | V(a) | V | 8 |
| KUTU TİPİ DONDURUCU | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | O | Y | V | 9 |
| ÇOK KULLANIMLI VE DİĞER SOĞUTMA CİHAZLARI | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |

Notlar:

V = Bölme var;

Y = Bölme yok;

O = Bölme isteğe bağlı;

(a) 3 yıldızlı donmuş gıda kabinlerini de kapsar.

Ev tipi soğutma cihazları, Tablo 3’te gösterildiği gibi bir ya da daha çok iklim sınıfına ayrılmaktadır

Tablo 3

İklim sınıfları

| Sınıf | Sembol | Ortalama ortam sıcaklığı oC |
| --- | --- | --- |
| Çok ılıman | SN | +10 - +32 |
| Ilıman | N | +16 - +32 |
| Alt tropikal | ST | +16 - +38 |
| Tropikal | T | +16 - +43 |

Soğutma cihazı gerekli saklama sıcaklıklarını farklı bölmelerde aynı anda ve Tablo 4’te farklı tipte ev tipi soğutma cihazları ve uygun iklim sınıfları için tanımlanan izin verilen sıcaklık sapmaları dahilinde (defrost çevrimi sırasında) koruyabilmelidir.

Çok kullanımlı cihazlar ve/veya bölmeler, imalatçının talimatlarına göre son kullanıcı tarafından ayarlanabiliyorsa, farklı bölme tiplerinin gerekli saklama sıcaklıklarını koruyabilmelidir.

Tablo 4

Saklama sıcaklıkları

| Saklama sıcaklıkları (oC) |
| --- |
| Başka bölme | Şarap saklama bölmesi | Mahzen bölmesi | Taze gıda saklama bölmesi | Soğutma bölmesi | Bir yıldızlı bölme | İki yıldızlı bölme | Gıda dondurma ve üç yıldızlı bölme / kabin |
| tom | twma | tcm | t1m, tsm, t3m, tma | tcc | t* | t** | t*** |
| > +14 | +5 ≤ twma ≤ +20 | +8 ≤ tcm ≤ +14 | 0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ +8; tma ≤ +4 | -2 ≤ tcc ≤ +3 | ≤ -6 | ≤ -12 (a) | ≤ -18 (a) |

Notlar:

tom		: başka bölmenin saklama sıcaklığı

twma		: 0,5 K değişimle, şarap saklama bölmesinin saklama sıcaklığı

tcm		: mahzen bölmesinin saklama sıcaklığı

t1m, t2m, t3m	: taze gıda bölmesinin saklama sıcaklığı

tma		: taze gıda bölmesinin ortalama saklama sıcaklığı

tcc		: soğutma bölmesinin anlık saklama sıcaklığı

t*, t**, t***	: donmuş gıda saklama bölmesinin azami sıcaklıkları

(a) ev tipi buzsuz soğutma cihazları için defrost çevrimi sırasında, hangisi daha kısa ise, 4 saat içinde ya da çalışma çevrimi süresinin %20’si içinde 3 K’den fazla olmayan bir sıcaklık sapmasına izin verilir.

2. EŞDEĞER HACMİN HESAPLANMASI

Bir ev tipi soğutma cihazının eşdeğer hacmi, bütün bölmelerin eşdeğer hacimlerinin toplamıdır. Aşağıdaki şekilde litre cinsinden hesaplanarak en yakın tam sayıya yuvarlanır:

Burada;

- n: bölme sayısı

- Vc: bölmenin / bölmelerin depolama hacmi

- Tc: Tablo 2’de belirtildiği şekilde, bölmenin / bölmelerin nominal sıcaklığı

- (25 – Tc) / 20: Tablo 5’te belirtilen termodinamik faktör

- FFc, CC ve BI: Tablo 6’da belirtilen düzeltme faktörleri

Termodinamik düzeltme faktörü (25 – Tc) / 20, bir bölmenin nominal sıcaklığı (Tc) (Tablo 2’de tanımlanan) ile standart test koşullarında +25oC olan ortam sıcaklığı arasındaki farkın, +5oC’deki bir taze gıda bölmesi için bir oran şeklindeki ifadesidir

Ek I, madde (i) ila (p)’de açıklanan bölmelere ait termodinamik faktörler. Tablo 5’te belirtilmiştir.

Tablo 5

Soğutma cihazı bölmelerine ait termodinamik faktörler

| Bölme | Nominal sıcaklık | (25 – Tc) / 20 |
| --- | --- | --- |
| Başka bölme | Tasarım sıcaklığı | (25 – Tc) / 20 |
| Mahzen bölmesi / Şarap saklama bölmesi | +12oC | 0,65 |
| Taze gıda saklama bölmesi | +5oC | 1,00 |
| Soğutma bölmesi | 0oC | 1,25 |
| Buz yapma bölmesi ve 0 yıldızlı bölme | 0oC | 1,25 |
| Bir yıldızlı bölme | -6oC | 1,55 |
| İki yıldızlı bölme | -12oC | 1,85 |
| Üç yıldızlı bölme | -18oC | 2,15 |
| Gıda dondurucu bölme (dört yıldızlı bölme) | -18oC | 2,15 |

Notlar:

- çok kullanımlı bölme için termodinamik faktör, en soğuk bölme tipinin Tablo 2’de verilen ve imalatçının talimatlarına göre son kullanıcı tarafından ayarlanabilen ve sürekli olarak muhafaza edilen nominal sıcaklığı ile belirlenir;

- İki yıldızlı bir bölüm (dondurucu içinde) için termodinamik faktör, Tc = -12oC’de belirlenir;

- Diğer bölmeler için termodinamik faktör, imalatçının talimatlarına göre son kullanıcı tarafından ayarlanabilen ve sürekli olarak muhafaza edilen en düşük tasarım sıcaklığı ile belirlenir.

Tablo 6

Düzeltme faktörlerinin değeri

| Düzeltme faktörü | Değer | Şartlar |
| --- | --- | --- |
| FF (Buzsuz) | 1,2 | Buzsuz donmuş gıda saklama bölmeleri için |
|  | 1 | Başka şekilde |
| CC (iklim sınıfı) | 1,2 | T sınıfı (tropikal) cihazlar için |
|  | 1,1 | ST sınıfı (alt tropikal) cihazlar için |
|  | 1 | Başka şekilde |
| BI (ankastre) | 1,2 | Genişliği 58 cm’nin altındaki ankastre cihazlar için |
|  | 1 | Başka şekilde |

Notlar:

- FF, buzsuz bölmelere ait hacim düzeltme faktörüdür.

- CC, belli bir iklim sınıfına ait hacim düzeltme faktörüdür. Bir soğutma cihazı birden fazla iklim sınıfında yer alıyorsa, eşdeğer hacmin hesaplanmasında en yüksek düzeltme faktörüne sahip iklim sınıfı kullanılır.

- BI, ankastre cihazlara ait hacim düzeltme faktörüdür.

3. ENERJİ VERİMLİLİK ENDEKSİNİN HESAPLANMASI

Bir ev tipi soğutma cihazı modelinin Enerji Verimlilik Endeksinin (EEI) hesaplanmasında, ev tipi soğutma cihazının Yıllık Enerji Tüketimi, cihazın Standart Yıllık Enerji Tüketimi ile karşılaştırılır.

1. Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) aşağıdaki şekilde hesaplanarak ilk ondalık haneye yuvarlanır:

EEI = (AEC / SAEC) x 100

Burada:

- AEC = Ev tipi soğutma cihazının Yıllık Enerji Tüketimi

- SAEC = Ev tipi soğutma cihazının Standart Yıllık Enerji Tüketimi

2. Yıllık Enerji Tüketimi (AEC), aşağıdaki şekilde kWh/yıl cinsinden hesaplanarak iki ondalık haneye yuvarlanır:

AEC = E24h x 365

Burada:

- E24h, ev tipi soğutma cihazının kWh/24h cinsinden enerji tüketimi olup, üç ondalık haneye yuvarlanır.

3. Standart Yıllık Enerji Tüketimi (SAEC), aşağıdaki şekilde kWh/yıl cinsinden hesaplanarak iki ondalık haneye yuvarlanır:

SAEC = Veq x M + N +CH

Burada:

- Veq, ev tipi soğutma cihazının eşdeğer hacmidir.

- CH, en az 15 litre depolama hacmine sahip, soğutma bölmeli ev tipi soğutma cihazları için 50 kWh/yıl’dır.

- M ve N değerleri, Tablo 7’de her ev tipi soğutma cihazı kategorisi için verilmiştir.

Tablo 7

Ev tipi soğutma cihazı kategorilerine göre M ve N değerleri

| Kategori | M | N |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,233 | 245 |
| 2 | 0,233 | 245 |
| 3 | 0,233 | 245 |
| 4 | 0,643 | 191 |
| 5 | 0,450 | 245 |
| 6 | 0,777 | 303 |
| 7 | 0,777 | 303 |
| 8 | 0,539 | 315 |
| 9 | 0,472 | 286 |
| 10 | (*) | (*) |

Not:

(*) 10’uncu Kategorideki ev tipi soğutma cihazları için M ve N değerleri imalatçının talimatlarına göre son kullanıcı tarafından ayarlanabilen ve sürekli olarak muhafaza edilen en düşük saklama sıcaklığına sahip bölmenin sıcaklığına ve yıldız sınıfına bağlıdır. Sadece Tablo 2 ve EK I’de tanımlandığı şekilde bir “başka bölme” varsa, 1’inci Kategoriye ait M ve N değerleri kullanılır. Üç yıldızlı bölmeleri ya da gıda dondurma bölmeleri olan cihazlar buzdolabı – dondurucu olarak kabul edilecektir.

Ek V

Piyasa gözetim amaçlı doğrulama prosedürü

Ek II’de yer alan şartlara uygunluğu kontrol etmek amacıyla Bakanlık tek bir ev tipi soğutma cihazını test edecektir. Ölçülen parametreler, 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre, Tablo 1’de belirtilen aralık dahilinde imalatçının beyan ettiği değerleri karşılamıyorsa, ölçümler üç ilave ev tipi soğutma cihazı üzerinde yapılacaktır. Bu üç ilave ev tipi soğutma cihazının değerlerinin aritmetik ortalaması, Ek II’de belirtilen şartları Tablo 1’de belirtilen aralık dahilinde karşılayacaktır.

Aksi halde, model ve diğer bütün eşdeğer ev tipi soğutma cihazı modellerinin uygun olmadığı kabul edilecektir.

Tablo 1

| Ölçülen parametre | Doğrulama toleransları |
| --- | --- |
| Anma brüt hacim | Ölçülen değer, anma değerin, hangisi daha büyük ise %3’ten ya da 1 l’den daha fazla altında olmayacaktır |
| Anma depolama hacmi | Ölçülen değer, anma değerin hangisi daha büyük ise %3’ten ya da 1 l’den daha fazla altında olmayacaktır. Mahzen bölmesinin hacmi ve taze gıda saklama bölmesinin hacmi kullanıcı tarafından birbirine göre ayarlanabiliyorsa, bu ölçüm belirsizliği mahzen bölmesi asgari hacme ayarlandığı zaman geçerlidir. |
| Dondurma kapasitesi | Ölçülen değer, anma değerin %10’dan daha fazla altında olmayacaktır. |
| Enerji tüketimi | Ölçülen değer, anma değerin (E24h) %10’dan daha fazla üzerinde olmayacaktır. |
| 10 litrenin altında depolama hacmine sahip ev tipi soğutma cihazlarının güç tüketimi | Ölçülen değer, Ek II, madde 1 (2c)’de belirtilen değerin, %95 kesinlik seviyesinde 0,10 W’tan daha fazla üzerinde olmayacaktır |
| Şarap saklama cihazları | Bağıl nem için ölçülen değer, nominal aralığı %10’dan daha fazla aşmayacaktır. |
| (*) “Anma değer”, imalatçı tarafından beyan edilen değeri ifade eder. |

Ek VI

Ev tipi soğutma cihazları için örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler

BU Tebliğ yürürlüğe girdiği esnada, ev tipi soğutma cihazları için, Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) ve gürültü açısından piyasada mevcut en iyi teknoloji aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

Kompresörlü buzdolapları:

- 300 litre taze gıda bölmesi toplam depolama hacmi ve 25 litrelik soğutma bölmesi ve T (tropikal) iklim sınıfı için EEI = 29,7 ve 115 kWh/yıl yıllık enerji tüketimi.

- Gürültü: 33 dB(A).

Absorpsiyonlu buzdolapları:

- 28 litre taze gıda bölmesi toplam depolama hacmi ve N (ılıman) iklim sınıfı için EEI = 97,2 ve 245 kWh/yıl yıllık enerji tüketimi.

- Gürültü: 0 dB(A).

Kompresörlü buzdolabı-dondurucular:

- 236 litresi taze gıda bölmesinde, 19 litresi dört yıldızlı dondurucu bölmesinde olmak üzere 255 litre toplam depolama hacmi ve T (tropikal) iklim sınıfı için EEI = 28,0 ve 157 kWh/yıl yıllık enerji tüketimi.

- Gürültü: 33 dB(A).

Dik tip kompresörlü dondurucular:

- 195 litre dört yıldızlı dondurucu bölme toplam depolama hacmi ve T (tropikal) iklim sınıfı için EEI = 29,3 ve 172 kWh/yıl yıllık enerji tüketimi.

- Gürültü: 35 dB(A)

Kutu tipi kompresörlü dondurucular:

- 233 litre dört yıldızlı dondurucu bölme toplam depolama hacmi ve T (tropikal) iklim sınıfı için EEI = 27,4 ve 153 kWh/yıl yıllık enerji tüketimi.

- Gürültü: 37 dB(A)